## Slide 1
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
Belső mobilantenna telepítése
(csak műanyag tokszekrény)
Mobiltelefonos antenna csatlakoztatása
Fémszekrényekhez IQEXTANTGP külső mobilantenna szükséges
IP-cím lekérése a patron hátulján lévő matricáról
Tovább a www.rainbird.com/iq oldalra
 Új felhasználók: Válassza az IQ-Cloud feliratkozásmenüpontot.
 Meglévő felhasználók: Válassza az IQ-Cloud bejelentkezés lehetőséget.
Válassza az Oldal hozzáadása lehetőséget
Fordítsa a vezérlőtárcsát az ETM/IQ BEÁLLÍTÁSOK állásba
MEGJEGYZÉS:
A mobilkapcsolat 10 percet vagy annál többet vehet igénybe.
3G MOBILANTENNA
BACKPLANE
Patron konfigurálása
Lásd a Felhasználói kézikönyvben a kiszolgáló/ ügyfél konfigurációkat
Mobilkapcsolatok ellenőrzése
Az IQ port állapota legyen IDLE
10 PERC
Válassza a Műhold hozzáadása lehetőséget
 Válassza ki az ESP-LX vezérlő típusát.
 Válassza ki a Direct IQNet típusát.
Konfiguráció és állomások kiválasztása
 Válassza ki az IP-kapcsolat típusát.
 Adja meg az IP-címet a patron matricájáról.
A vezérlőből származó adatok fordított szinkronizálása
 Válassza az Auto Configure (Automatikus konfiguráció) lehetőséget.
 Ellenőrizze az összes lehetőséget.
 Válassza az lehetőséget. A számítógép beállítása első alkalommal IQ-Cloud csatlakozásra új számítógépen.
 Adja meg a felhasználónevét és jelszavát az IQ-Cloudba bejelentkezéshez.
 Megjelenik az IQ beállítások főmenü. A FEL- vagy LEFELÉ nyilakkal válassza a Setup Wizard (Beállítás varázsló) lehetőséget; nyomja meg a Next (Tovább) gombot.
 Megjelenik a Beállítás - Műhold típus képernyő. Használja a + vagy - gombot a Közvetlen kiválasztásához, és nyomja meg a Next gombot.
 Megjelenik az IQ beállítások főmenü. A FEL- vagy LE nyilakkal válassza ki a Status (Állapot) lehetőséget; nyomja meg a Next (Tovább) gombot.
 Megjelenik a Műhold állapot képernyő. Az IQ, a rádió és a CM portok aktuális állapota látható.
IQ3G-USA Cellular Network Communication Cartridge telepítése és IQ-Cloud konfigurálása
További információkért
Lásd az IQNCCEN Ethernet és az IQNCCRS RS-232 kazetták telepítési és konfigurációs utasításait az IQ-NCC kazetta telepítési és üzemeltetési útmutatójában.
Az IQ-Desktop és IQEnterprise szoftverrel kapcsolatos telepítési és konfigurációs utasításokat a www.RainBird.com/ IQ oldalon találja.
Rain Bird Globális szervizterv (GSP)
(866) 477-9778
www.GSPSupport@RainBird.com
IQ-Cloud támogatás
(800) 254-0692
IQCloudSupport@RainBird.com
www.RainBird.com/IQ
© 2018 Rain Bird Corporation
® A Rain Bird Corporation bejegyzett védjegye
P/N: 690654-01 Rev. 6/18 D41259